Nød Checkliste

Motorstop

Trim til glidehastighed	80mph/70kts

Tankvælger	Begge

Karburatorforvarme	Tænd

Blandingshåndtag	Fuld fed

Hovedkontakt	Tændt

Magneter	Begge

Primer	Låst

Før nødlanding

Blandingshåndtag	Helt mager

Gashåndtag	Helt lukket

Magneter	Slukket

Tankvælger	Lukket

Flaps	Efter behov

Etablér Radiokontakt

Transponder	7700 mode A

Hovedkontakt	Slukket

Redningsveste	Efter behov

Døre	Åbne

Ring til Ikaros Fly Aps: 46 14 18 70

Motorbrand på jorden

Blandingshåndtag	Helt mager

Tankvælger	Lukket

Gashåndtag	Fuld gas

Magneter	Start

Motorbrand i luften

Blandingshåndtag	Helt mager

Tankvælger	Lukket

Gashåndtag	Fuld gas

Kabinevarme	Lukket

Max synkehastighed	120mph/105kts

Når Motor stopper	Nødlanding

Hvis nødvendigt, sideglid for at forhindre

at flammer spreder sig til kabinen.

Elektrisk brand

Hovedkontakt		Sluk

Elektrisk udstyr	Sluk

Kabine varme	Sluk

Sluk branden

Hovedkontakt	Tænd

Nødvendigt udstyr	Tænd

Emergency Checkliste

Engine failure

Descent with	80mph/70kts

Fuel selector	Both

Carburettor heat	On

Mixture	Rich

Master switch	On

Magnetos	Both

Primer	Lock

Emergency landing

Mixture	I.C.O.

Throttle	Idle

Magnetos	Off

Fuel selector	Off

Flaps	As req.

Establish radiocontact

Transponder	7700 A

Master switch	Off

Lifejackets	As req.

Doors	Open

Call Ikaros Fly Aps: +45  46 14 18 70

Engine fire on ground

Mixure	I.C.O.

Fuel selector	Off

Throttle	Full

Magnetos	Crank engine

Engine fire in the air

Mixure	I.C.O.

Fuel selector	Off

Throttle	Full

Cabin heat	Off

Max dive speed	120mph/105kts

When engine stops	Engine failure.

If necessary, sideslip to prevent fire from

spreading to cabin.

Electrical fire

Master switch	Off

Electrical equiptment	Off

Cabin air	Off

Extinguish the fire

Master switch	On

Necessary equiptment	On